## Slide 1
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第6版
第2章
微处理器的结构和工作模式

## Slide 2
本章主要内容：
§2.1 8086 CPU的内部结构
和存储器组织 §2.2 8086的工作模式和总线操作
§2.3 32位微处理器的结构
与工作模式

## Slide 3
从80386开始，Intel微处理器采用基本相同的体系架构，包括向前兼容的指令集架构，工作模式和支持的数据类型。
自80386起，Intel将体系架构称为x86架构。于是 8086/8088、80186和80286被称为x86-16架构；而后来的80386、80486、Pentium等则称为x86-32架构。
Pentium起不再以x86命名，统一称为Intel体系架构(Intel Architecture，IA)，IA-32架构即32位处理器，意思与x86-32架构一样。

## Slide 4
Intel在IA-32基础上对体系架构进行了不少改进，尤其是P6微结构和NetBurst微结构。
P6微结构
从Pentium Pro开始，包括PⅡ、PⅡ Xeon(至强)、Celeron(赛扬)、PⅢ、PⅢ Xeon等32位处理器，制造技术与Pentium同，但基于三路超标量管道微结构新技术，引入了并行处理机制，增加了二级高速缓存(L2 Cache)，每周期执行3条指令，从PⅡ和PⅢ开始又引入了MMX技术和SSE指令集。
NetBurst微结构
从Pentium 4开始采用，并用到了P4 EE、P4 HT、Celeron D等64位处理器中，甚至应用于双核Pentium D。增加了许多新技术，整体性能更高。

## Slide 5
IA-32架构被最普遍采用。原因:
这类处理器上运行的软件兼容性好；
新发布的IA-32架构处理器性能均优于前一代。
从16位8086到32位80386，外部数据总线从16位32位，地址总线从20位32位，体系结构、工作模式、内存管理等都有非常大的改变。
P4性能比80386又有很大提高，但工作模式、内存管理等与386类似，只是扩充了许多功能。

## Slide 6: §2.3 32位微处理器的结构 与工作模式
2.3.1 32位微处理器结构简介
2.3.2 32位微处理器的工作模式

## Slide 7: 2.3.1 32位微处理器结构简介
1. 80386 CPU
数据总线32位，内部寄存器和操作32位；外部地址总线32位，寻址4GB(232)地址空间，新的分段分页概念；加上80387协处理器后可处理浮点数。

## Slide 8
1）总线接口部件（Bus Interface Unit，BIU）
产生和接受访存和I/O端口的地址、数据及命令信号，实现80386和80387间的协调控制。
2）指令预取部件（Instruction Prefetch Unit，IPU）
将内存中的指令经BIU取到16字节预取指令队列中，并向指令译码部件输送指令。CPU执行当前指令时，译码部件对下条指令译码，预取队列一有空，又会从内存中取出指令，将队列填满。
3）指令译码部件（Instruction Decode Unit，IDU）
从IPU中取出指令译码，然后放入IDU中的译码指令队列，供执行部件使用。该队列能容纳3条已译码指令，队列一有空，又会从预取队列中取出下条指令进行译码。

## Slide 9
4）执行部件（Execution Unit，EU）
含算术逻辑运算单元ALU，8个32位通用寄存器，1个64位移位加法器，执行数据处理和运算操作；
ALU控制部件，计算有效地址并提供乘除法加速等；
保护测试部件，检测执行指令是否符合存储器分段分页规则。
5）分段部件（Segmentation Unit，SU）
将逻辑地址线性地址。每段容量1字节~4GB可变。
6）分页部件（Paging Unit，PU）
将SU产生的线性地址物理地址，每页4KB。总线接口部件通过物理地址访存和进行I/O操作。

## Slide 10: 2. 80486 CPU
32位微处理器，基本沿用80386体系结构。
片内增加了增强型80387协处理器，即浮点部件FPU (Floating Point Unit)，拥有局部专用总线，其内部数据总线加宽至64位，速度比80387提高3~5倍。
片内高速缓存(即L1 Cache)，为频繁访问的数据和指令提供快速的局部存储。
整数处理部件采用精简指令集RISC结构，提高了指令执行速度，每个时钟可执行1.2条指令。

## Slide 11: 3. Pentium微处理器
内部ALU和通用寄存器是32位，外部数据总线64位。结构上比80486有很大改进：
1）超标量流水线结构
从486起执行指令采用流水线（Pipeline）技术，每条指令被分解成多步执行，各步可重叠，能准并行处理几条指令。
Pentium的整数流水线采用5级流水结构，即指令预取—译码—地址生成—执行—结果写回。每个时钟周期可执行1条指令。
Pentium还采用超标量流水线（Superscaler Pipeline）技术，有U和V两条流水线，各自都有ALU、地址生成逻辑及Cache接口电路，每个时钟可执行两条整数指令，速度明显提高。

## Slide 12: 3. Pentium微处理器
2）重新设计的浮点部件
浮点运算采用8级流水结构，每周期能完成1～2个浮点操作，FPU对常用指令如ADD、MUL和LOAD等采用新算法，速度提高3倍。
3）独立的指令Cache和数据Cache
使数据和指令的存取分开，减少冲突，提高了性能。
4）指令固化
常用指令如MOV、INC、PUSH、JMP等改用硬件实现，提高执行速度。
5）分支预测
内设分支目标缓存（BTB），是个小Cache，能动态预测程序分支，保证流水线的指令预取步骤不会空置。

## Slide 13: 4. Pentium Pro处理器
高能奔腾，采用P6微架构，比Pentium增加的特点：
1）一个封装内安装两个芯片
CPU内核与256KB二级Cache封装在1个芯片内。
2）乱序执行和分支预测技术
若1条指令因等待未执行完，会找出其它指令来执行，并与分支预测技术结合，动态“乱序”执行，提高效率。
3）超流水线和超标量技术
3路超标量结构，并行执行指令能力强。14级超长流水线结构，将指令执行过程分成一连串的级，进一步提高并行处理能力。
4) 物理地址扩展
36位地址总线，寻址空间扩展到4GB以上，支持64GB内存，但每次操作的线性地址分段范围仍在4GB以内。

## Slide 14: 5. Pentium II 处理器
融合了多媒体扩展（MMX）技术，在Pentium Pro基础上增强了3D图形、图像和多媒体可视化计算能力与交互功能。采用的先进技术:
1）MMX技术
引入新数据类型和8个64位寄存器mm7～mm0, 采用单指令多数据（SIMD）技术，1条指令能并行对多个定点数作相同操作。
2）动态执行技术
动态执行技术，结合3种处理技巧有效处理多重数据：多分支预测判断数据流向，数据流分析决定指令最佳执行顺序，推测执行技术同时处理多条指令。
3）双独立总线结构
1条连Cache，1条连主存，CPU同时使用它们，吞吐量和二级Cache速度均提高一倍。

## Slide 15: 6. Pentium III 处理器
主要特点:
8个新的单精度浮点寄存器xmm0～xmm7。
增加了70条数据流单指令多数据扩展(SSE)指令。
能同时处理4个单精度浮点数。
每秒20亿次的浮点运算速度。

## Slide 16: 7. Pentium 4 微处理器
P4的主要技术特点：
1）更快的系统总线
改变了原来前端总线（FSB）与内存时钟同步的设计，能在100MHz的FSB下提供400MHz 数据传送速度。
2）高级转移缓存（ATC）
具有256KB嵌入核心全速L2缓存，速度与CPU时钟同步。例如1.4GHz的P4，L2的速度也是1.4GHz，数据宽度32位，传送速度达32bit×1数据/时钟×1.4GHz = 44.8GB/s。
3）先进的动态执行技术
执行引擎的暂存容错能力非常大，能有效减轻因等待修复错误太多而延缓执行的问题；执行追踪缓存能暂存126个微结构指令；分支预测缓存增大到4KB，改善33%的分支预测能力。

## Slide 17
4）超长流水线技术
有20条流水线，指令流水线深度达20级，时钟频率和效能均显著提升。
5）快速执行引擎
每个时钟执行两次算术逻辑运算，1.4GHz的CPU运算速度与2.8GHz的相当，提升了运算速度。
6）高级浮点和SSE2技术
增加了双精度浮点数操作、寄存器数据交叉操作以及数据高速缓存操作，适用于3D图形渲染、语音识别、视频编解码和数据加密等。
在不改变NetBurst微架构前提下，将P4升级到64位，推出了64位P4处理器。

## Slide 18: §2.3 32位微处理器的结构 与工作模式
2.3.1 32位微处理器结构简介
2.3.2 32位微处理器的工作模式

## Slide 19: 2.3.2 32位微处理器的工作模式
80386有3种工作模式，分别是
实模式
保护模式
虚拟8086（V86）模式
3种工模式可相互转换。
从Intel 80386 SL处理器开始增加了
系统管理模式

## Slide 20: 1. 实模式 （Real Addressed Mode）
在实模式下，80386相当于一个快速的8086。
只有1MB的内存寻址能力，32位地址线中仅低20位地址有效。
只支持单任务工作方式，不支持多任务方式。
80386设置了4个优先级或特权级：0～3级，其中0级为最高级。在实模式下，只能在优先级0下工作。

## Slide 21: 2. 保护模式 （Protected Mode）
1）保护模式的特点
采用全新的分段和分页内存管理技术，直接寻址4GB，允许使用虚拟存储器，使用户感觉的内存容量达64TB。
支持多任务工作方式。
可使用0～3级（优先级）保护功能，实现程序与程序之间、用户与操作系统之间的保护与隔离，为多任务操作系统提供优化支持。

## Slide 22
2）多任务
一台计算机可同时干几件事
例如在进行文字处理的同时，在后台打印表格等。它们属于不同的任务（Task）。
80386支持多任务
但不是并发的多任务，并非单个处理器在同时处理两个任务，通常采用划分时间片（分时）的策略同时运行多个进程。
8086只支持单任务

## Slide 23
3）优先级
因多任务需求，386/486引入了优先级（或特权级）概念。存放程序和数据的存储器段都被赋予0～3级的优先级，0级最高。
0级任务可使用整个处理器的资源。操作系统的核心，如存储器管理、保护和访问控制等的程序被赋予0级特权。
1级为可能改变的OS程序，如外设驱动、系统服务程序等。
2级用来保护数据库管理系统、办公自动化系统等子系统。
3级为用户级权利，即一般用户的应用程序等。

## Slide 24
优先级也称保护环，它能较好解决多任务环境下各任务间的干扰和冲突。
例如，OS的核心部分优先级最高，它可访问其它段内的程序和数据，其它级别的程序不能访问它，其安全得到保障。

## Slide 25
4）门（Gate）
有了保护机制，优先级低的程序就不能调用高的，否则会产生异常。结果，会禁止用户从OS得到必要的服务。
为此，80386专门设置了一些合法入口点，允许低级程序从操作系统得到服务，使用门，通过重定位，来访问这些入口点。
门分为调用门、中断门、陷井门、任务门，它们的功能比较复杂。

## Slide 26
5）中断和异常（Exception）
中断：处理器外部事件产生的硬件中断，含可屏蔽和不可屏蔽中断两类。
异常：执行某条指令期间，检测到的一种错误，或者无法解决的问题所产生的软件中断调用。
用向量号来标识不同的中断和异常，可根据它们从中断描述符表IDT中找到相应的处理程序。

## Slide 27
3. 虚拟86模式
（Virtual 86 Mode，V86）
在V86模式下，支持保护机制，也支持内存的分页管理，并可进行任务切换，又与8086兼容。
内存寻址空间仍为1MB，段地址的计算方法与8086一样。

## Slide 28
4. 系统管理模式
（System Management Mode，SMM）
也是一种存储器管理模式，从80386 SL起成为标准IA-32结构的特点。
此模式能让32位机实现电源管理和系统安全等方面的高级管理功能。
进入SMM：触发外部系统管理中断SMI#引脚，或高级可编程中断控制器APIC接收到一个SMI#中断。
处理器保存当前程序和任务状态后，切换到一段独立的地址空间，执行指定代码。返回时回到响应SMI#之前的状态。

## Slide 29
5. 四种模式之间的关系

## Slide 30: 方式切换
进入实模式
80386加电或复位。
实模式保护模式
置控制寄存器CR0的保护模式允许位PE=1；
令PE=0则回到实模式。
保护模式V86模式
执行中断返回指令IRET或任务切换，这时EFLAGS寄存器中的VM=1；
中断可使保护模式V86模式。
任一种方式系统管理模式
SMI#到来；
执行管理模式返回指令RSM，回到此前的模式。