## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第6版
第10章 模数(A/D)和数模(D/A)转换

## Slide 2: §10.3 A/D转换器
10.3.1 A/D转换器原理
10.3.2 A/D转换器ADC0809
和AD574A

## Slide 3: 10.3.1 A/D转换器原理
实现A/D转换的方法有十几种，常采用计数法、逐次逼近法、双斜积分法和并行转换法等。
逐次逼近式A/D转换速度快、分辨率高，芯片成本较低，因此在数据采集系统中广泛应用。仅介绍逐次逼近式A/D转换器的原理和它们的使用。
这类ADC的转换原理以逐次逼近原理为基础，即把输入电压Vi与一组从参考电压分层得到的量化电压比较，从最大量化电压开始，由粗到细逐次进行，根据每次比较的结果，确定相应的位是1还是0。不断比较，不断逼近，直到两者的差别小于某一误差范围时，即完成了一次转换。

## Slide 4: 天平称量物体的过程
采用天平称量一个重27.4克的物体，天平有32克、16克、8克、4克、2克和1克等6种砝码。称量时, 先从最重的砝码试起，称量过程见表10.2。经6步操作后，天平基本平衡。因最小的砝码是1克，已无更小砝码可用，所以称量结束。结果为：
MX=0×32+1×16+1×8+0×4+1×2+1×1=27克

## Slide 5
可用二进制码d1d2d3d4d5d6=011011来表示其重量，误差为0.4克。
如再增加0.5克、0.25克两种砝码，相当于n=8，用8位二进制01101101表示重量，也就是27.25克，结果更精确。
逐次逼近A/D转换器像一架电子自动平衡天平。例如，用量程+5V的4位逐次逼近式ADC，转换一个Vi=3V电压量，由于n=4，它有4个以二进制码表示的电子砝码，它们与电压量的对应关系如表10.3 

## Slide 6
逐次逼近式ADC由逐次逼近寄存器SAR、D/A转换器、比较器A、缓冲器等组成。SAR则含移位寄存器、数据寄存器及决定去/留码的逻辑电路等，在CLK同步下有序操作。
D/A形成电子砝码，送到比较器A的“-”端。对“+”端的模拟电压Vi和“-”端电子砝码比较，Vi大于所加砝码，输出1，去/留码逻辑决定保留这个砝码；否则就去除这个砝码。

## Slide 7
Vi=3V，n=4情况的转换过程：
1. 在CLK驱动下，SAR中移位寄存器的MSB位加码，形成试探码1000。D/A将它转换成2.5V，送比较器A“-”端与Vi比较；因2.5V<3V，去/留逻辑保留最高位1，即结果为1000。
2. 对第二位加码，形成试探码1100，DAC输出2.5V+1.25V =3.75V>3V，应去掉这位，本次结果为1000。
3. 第三位试探码为1010, 其电压3.125V>3V, 去掉, 结果1000。
4. 第四位为1001，电压2.8125V<3V，留码，结果为1001。
这就是最后结果。转换过程 

## Slide 8
4次比较结束，结果为1001，就是Vi=3V的数字量。它表示的实际电压为2.8125V, 与输入电压间的误差为2.8125V-3V=-0.1875V。该ADC的量化单位(1LSB)为5V/24=0.3125V，量化误差已小于1LSB。
增加位数即加进更小的电子砝码，将提高精度。例如增加到8位, 再加4个电子砝码：0.15625V, 0.078125V, 0.0390625V和0.01953125V。结果3V输入可转换成10011001，表示电压2.98828125V，与3V的误差为0.01171875V，小于量化单位5V/28=0.0195321V。增加位数后转换精度明显提高了。
一个8位逐次逼近式A/D, 每决定1位码的去/留，需要8个CLK的比较操作。完成一次转换共需8×8=64个CLK，加上准备与结束阶段的几个CLK，转换时间tC大致为64个时钟脉冲周期。

## Slide 9
大部分ADC的时钟由外部提供。
例如，ADC0809是8位逐次逼近式ADC，典型工作时钟频率f=640kHz，其周期为1/（640×103）秒。完成一次转换的时间为：
tC=64×( 1/640×103） 秒=0.0001秒=100μs
如f=500kHz，则tC=128μs。
与DAC一样，ADC也有若干性能指标，如：分辨率、精度、转换时间、孔径时间、输入电压范围、输出数据格式、参考电压范围等，由于ADC和DAC的互逆关系，在理解了DAC性能指标的基础上，不难掌握ADC性能指标的含义，从而能根据需要选择合适的器件。

## Slide 10: §10.3 A/D转换器
10.3.1 A/D转换器原理
10.3.2 A/D转换器ADC0809
和AD574A

## Slide 11: 1. ADC 0809
1）引脚
IN7~IN0 8通道模拟量输入端
D7~D0 结果数据输出端
START 启动转换命令输入端
EOC 转换结束指示脚。转换开始后为低电平，转换结束即变回高电平。
OE 输出使能端。高电平打开输出缓冲器三态门，读出数据
ADC0809是NSC公司的8通道8位A/D转换器，将多路模拟开关和8位ADC集成在一个芯片内，便于构成多通道数据采集系统。

## Slide 12
1）引脚
C、B和A 通道号选择输入端。所加电平的编码为000~111时分别选通模拟输入通道IN0~IN7。
ALE 通道号锁存控制端。高电平锁存CBA脚上的通道号选择码，接通相应通道的模拟开关。常把它与START连一起，由启动信号同时锁存通道号。
CLK 外接时钟接入端。当VCC=+5V时，典型时钟640kHz，tC=100μs。
REF(+)，REF(-) 参考电压输入脚。通常REF(-)接模拟地, 若REF(+)=+5V，输入范围为0～+5V。

## Slide 13
2） 工作过程
图10.14是ADC0809的定时图。

## Slide 14
对指定的通道采集一个数据的过程：
（1）选择当前转换的通道，即将通道号编码送到C、B和A引脚上。
（2）在START和ALE脚上加一个正脉冲，将通道选择码锁存并启动A/D转换。可执行OUT指令来产生负脉冲，经反相形成正脉冲，也可由定时电路或可编程定时器提供启动脉冲。
（3）转换开始，EOC变低，经64个时钟周期后，转换结束，EOC变高。
（4）转换结束后，可通过执行IN指令，设法在OE脚上形成高电平脉冲，打开输出缓冲器三态门，让转换结果出现在数据总线上，并被读入累加器。

## Slide 15
采样率控制：
可采用软件延时、定时中断、周期脉冲等方法
转换结束判定：
延时等待、查询EOC电平、用EOC 正跳变请求中断
转换通道选择：
先从数据总线送出通道号，用锁存器将它们锁存在CBA引脚上后，再启动转换。
A2~A0不参加I/O译码，而连到CBA脚，执行OUT指令启动各通道转换时，同时将I/O地址中的通道号送出。
多通道数据采集：
若8个通道均接模拟输入，可从通道0开始，启动转换并等转换结束后读取数据；然后启动下通道的转换并读取数据；8个通道全部转换一次称完成了一遍扫描，至少需要8倍的转换时间。

## Slide 16
3）多通道数据采集方案
（1）定时中断控制采样率，采用地址信号选择通道的方案
用ADC0809设计一块插入PC/XT的扩展槽的8通道数据采集卡；
以200Hz速率对每个通道均采集1024个数据，也就是5ms对8通道扫描一遍，采来的数据存到数据段中以DBUF为始址的缓冲区中；
按通道号次序存放数据，即按通道07依次存入各通道的第1个数据，接着存入各通道的第2个数据，直到各通道都存满1024个数据为止。

## Slide 17
用8253来产生定时脉冲控制采样率
在8253的CLK0加频率为1MHz时钟脉冲，编程使通道0工作于方式2，时间常数取1MHz/200Hz=5000，便可从OUT0输出200Hz的负脉冲序列，即每隔5ms从OUT0输出1个正跳变脉冲。
用中断服务程序实现8个通道的转换
将该脉冲加到PC机上为用户保留的IRQ2中断请求端，即加到系统板上8259A的IR2引脚上，在8259A控制下定时向CPU发中断请求，由中断服务程序实现采样。
在中断服务程序中用OUT指令启动通道0的转换，然后查询EOC脚，当EOC=1时转换结束，用IN指令读入结果并存储。接着启动通道1的转换并读取数据，8个通道依次转换结束便完成一次扫描。

## Slide 18
数据采集电路
如图，仅画出了ADC0809部分的电路，8253部分电路较简单，未画出。

## Slide 19
数据采集电路
地址A9~A3经I/O译码器形成片选信号 和 。
选中8个I/O地址300H~307H，地址线A2~A0接到ADC的CBA脚，每个地址对应1个输入通道。 选中
8个I/O地址308H~30FH，用作状态口地址等。
接到ADC的时钟信号CLK从系统时钟分频而来，频率500kHz。
CPU执行OUT指令时，只要端口地址在300H~307H之内， 和 便有效，或非门 2 输出高电平脉冲，加在START和ALE脚上，启动A/D转换，同时还将A2~A0的编码即通道号锁存，选定待转换的输入通道。
EOC脚接D7，构成状态口，地址308H。发出启动脉冲后，查EOC=0? 是，已开始转换；再查EOC=1？是，转换已结束。用IN指令读取结果。

## Slide 20
PC/XT 机中8259A口地址为20H/21H，设数据采集卡上8253通道0 和控制口地址为318H和31BH。
数据采集程序：
DATA SEGMENT ；数据段
DBUF DB 8*1024 DUP（?） ；数据区（8×1024字节）
DATA ENDS
… ；堆栈段
；数据采集子程序
CODE SEGMENT ；代码段
ASSUME CS：CODE，DS：DATA

## Slide 21
AD_8 PROC FAR
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；DS指向数据区段址
CLI ；禁止中断
CLD ；清方向标志
；设置0AH号中断矢量，段址和偏移量ES:DI=0000: 4*0AH
MOV AX，0
MOV ES，AX ；ES=中断矢量表段址0000
MOV DI，4*0AH ；DI=中断IR2的偏移地址
MOV AX，OFFSET ADINT
；AX=中断服务子程序偏址
STOSW ；放入中断矢量表
MOV AX，SEG ADINT ；取中断矢量段地址
STOSW ；放入中断矢量表中

## Slide 22
；对8253进行初始化编程, 使通道0的控制字为:方式2, 先读写低字节, BCD计数；定时常数n=5000。
MOV DX，31BH ；8253控制口
MOV AL，00110101B ；通道0控制字
OUT DX，AL ；输出控制字
MOV DX，318H ；8253通道0
MOV AX，5000H ；时间常数n
OUT DX，AL ；先送低8位
MOV AL，AH
OUT DX，AL ；后送高8位
；设置屏蔽字，仅允许8259A的IR2和键盘中断，其余禁止
MOV AL，11111001B ；屏蔽字
OUT 21H，AL ；输出到屏蔽寄存器

## Slide 23
；设置数据缓冲区始址到SI中, 计数初值到BX中, 等待中断。每通道采完1024个数据后结束中断。
MOV SI，OFFSET DBUF ；SI=数据缓冲区始址
MOV BX，1024 ；BX=数据计数器初值
STI ；开中断，等待中断
AGAIN：
CMP BX，0 ；中断一次BX-1，BX=0?
JNZ AGAIN ；BX≠0，未采完，循环等待中断
MOV AL，11111101B ；采完，禁止IR2中断
OUT 21H，AL
MOV AH，4CH ；退出中断
INT 21H
RET ；从子程序返回
AD_8 ENDP ；AD_8过程结束

## Slide 24
；中断服务程序，每通道均采集1个数据，存进DBUF
ADINT PROC NEAR
MOV CX，0008H ；设置通道计数器初值
MOV DX，300H ；DX指向ADC通道0
NEXT：
OUT DX，AL ；启动一次转换
PUSH DX ；保存通道号
MOV DX，308H ；DX指向状态口308H
POLL：
IN AL，DX ；读入EOC状态
TEST AL，80H ；EOC（D7）=0?即开始转换了?
JNZ POLL ；非0，循环等待
NO_END：
IN AL，DX ；EOC=0，已开始转换
TEST AL，80H ；再查EOC是否为1
JZ NO_END ；EOC=0，等待转换结束

## Slide 25
POP DX ；EOC=1，恢复通道地址
IN AL，DX ；读取结果
MOV ［SI］，AL ；存储到缓冲区中
INC DX ；DX指向下个通道
INC SI ；指向下个缓存单元
LOOP NEXT ；通道计数器1，0则循环
DEC BX ；=0，缓冲数据计数器+1
MOV AL，20H
OUT 20H，AL
STI ；开中断
IRET ；自中断返回
ADINT ENDP ；中断服务程序结束
CODE ENDS
END

## Slide 26
（2）用8255A控制ADC0809的方法
用8255A控制ADC0809的方案图如图10.19 。采用查询法来检测转换是否结束。
8255A的A口编程为方式0输入，C口高4位为输入，低4位为输出。
ADC的输出接到A口，8位数据从A口输入。
PC2~PC0输出3位通道号地址。
PC3与ADC的START和ALE相连接，编程使PC3发启动信号，并锁存通道号。
PC7与EOC输出相连，查询PC7状态可了解转换进程。
EOC还与ADC的OE输入相连，转换结束时OE也会变高，使ADC的输出缓冲器打开，数据出现在A口上，由IN指令读入CPU。

## Slide 27
设图10.16中，8255A的端口地址为320H~323H，已对它进行了初始化，并将ES和DS置成了相同段基地址。要求把8通道的转换结果，存到段基址为ES，偏移量从DATA_ BUF开始的内存中。则ADC0809完成一次8路模拟量采集的子程序AD_SUB如下：

## Slide 28
AD_SUB PROC NEAR
MOV CX，8 ；CX作数据计数器
CLD ；清方向标志
MOV BL，00H ；模拟通道号存在BL中
LEA DI，DATA_BUF ；缓冲区偏移地址
NEXT_IN：
MOV DX，322H ；C口地址
MOV AL，BL
OUT DX，AL ；输出通道号
MOV DX，323H ；指向控制口
MOV AL，00000111B ；PC3置1
OUT DX，AL ；送出START信号
NOP ；延时
NOP ；高电平保持一段时间
NOP

## Slide 29
MOV AL，00000110B ；PC3=0
OUT DX，AL ；使START=0，结束启动信号
MOV DX，322H ；DX指向C口
NO_CONV：
IN AL，DX ；读入C口内容
TEST AL，80H ；查PC7，即EOC信号
JNZ NO_CONV ；PC7=1，还未开始转换，等待
NO_EOC：
IN AL，DX ；PC7=0，已启动转换
TEST AL，80H ；再查PC7
JZ NO-EOC ；PC7=0，转换未结束，等待
MOV DX，320H ；PC7=1，转换结束，指向A口
IN AL，DX ；读入数据
STOS DATA_BUF ；存入ES段的数据缓冲区
INC BL ；指向下个通道
LOOP NEXT_IN ；尚未完成8路转换则循环
RET ；已完成，返回
AD_SUB ENDP

## Slide 30: 2. 12位A/D转换器AD574A*
AD574A是带有三态缓冲器的A/D转换器，可直接与8/16位微机接口，内有高精度参考电压源和时钟电路, 芯片内还含有逐次逼近式寄存器SAR、比较器、控制逻辑、DAC转换电路及三态输出缓冲器等。
*供选用

## Slide 31
1）AD574A的引脚
（1）电源和地
VCC +12V或+15V电源
VEE -12V或 -15V电源
VLOGIC 逻辑电源，接+5V
REF OUT 输出10V基准电压
REF IN 参考电压输入
AC 模拟地
DC 数字地
（2） 模拟量输入
10VIN 单极性输入端，量程 0～+10V
20VIN 单极性输入端，量程 0～+20V
BIP OFF 双极性偏置输入端，量程 -5V～+5V
（3）数据输出引脚
DB11~DB0 输出数据线，DB11为MSB

## Slide 32
（4）控制和状态信号
CE 芯片使能输入
片选信号输入， 和CE同时有效芯片才工作
读/转换控制信号输入: 1 读，0 转换
数据模式选择, 1同时输出12位，0分两次输出。
A0 字节地址短周期信号, 输入 。A0=0，12位转换; A0=1，8位短周期转换。读出时， , A0选择读出高8位(A0=0)还是低4位(A0=1)数据；若 , 则A0不起作用。
STS 状态输出信号，=1 正在转换，=0 转换已结束。

## Slide 33
2） 单极性和双极性输入
AD574工作于单极性和双极性输入的连线图分别如图10.18(a)和(b)所示。

## Slide 34
单极性输入方式
当输入信号幅度在0～+10V时，从10VIN脚输入；若在0～+20V时，则从20VIN脚输入。
100kΩ的电位器R1用于零调整，在模拟量输入为0V时，12位输出数字量应为0，若不是全0，则需调整调零电位器。
100Ω电位器R2调整满量程，当模拟量输入为最大值（10V或20V）时，12位输出数字量为全1，若不是全1，则调整电位器R2。
对于双极性输入，也用R1和R2进行零调整和满量程调整，但R1和R2的阻值均为100Ω，满量程输入电压范围为±5V或±10V。

## Slide 35
3） 工作时序
启动转换时序。AD574A的启动转换条件是: CE=1的同时
, 且 。启动后最多经400ns(tDSC)，状态信号
STS变高，指示转换开始，经tC后转换结束，STS变低。对于8位转换，转换时间tC最大为24μs，对12位转换，tC最大为35μs。

## Slide 36
读周期时序。也要求CE和 同时有效而且 时开
始读操作， 必须在CE和 同时有效前至少提前150ns
（tSAR）就变高。读操作开始后最多经200ns（tDD），转换后的结果会出现在12位数据线DB11~DB0上，并保留一定时间，供CPU读取。

## Slide 37
4）AD574A应用举例
用12位转换方式，输入范围0～+10V，单极性。以8255A为接口。模拟信号放大后从10VIN输入， 接+5V，AC接模拟地，DC接数字地，A0接地，12位输出DB11～DB0分别与PA3PA0、PB7PB0相连。

## Slide 38
编程8255A的A口、B口为方式0输入，用来读取12位结果。PC30输入状态信息；PC74输出控制信号，启动转换或发出读取结果的命令。启动A/D转换和读取结果的程序段如下：
；8255A的端口地址
POTR_A EQU 0F0H ；A口地址
PORT_B EQU 0F1H ；B口地址
PORT_C EQU 0F2H ；C口地址
PORT_CTL EQU 0F3H ；控制口地址
；8255A控制字：A口和B口工作于方式0，A口、B口和C口
；上半部分为输入，C口下半部分为输出。
MOV AL，10011010B ；方式字
OUT PORT_CTL，AL ；输出方式字

## Slide 39
；启动A/D转换
MOV AL，00H
OUT PORT_C，AL ；使 , CE， 均为低
NOP ；延时
NOP
MOV AL，04H
OUT PORT_C，AL ；使CE=1，启动A/D转换
NOP ；延时
NOP
MOV AL，03H
OUT PORT_C，AL ；使CE=0，
；结束启动状态
READ_STS：
IN AL，PORT_C ；读STS状态
TEST AL，80H ；转换完（STS=0）了吗?
JNZ READ_STS ；否，则循环等待

## Slide 40
；转换完成，启动读操作
MOV AL，01H
OUT POTR_C，AL ；使 ，CE=0，
NOP
MOV AL，05H ；使CE=1， ，
OUT PORT_C，AL ；允许读出
；读取数据，存入BX中
IN AL，PORT_A ；读入高4位数据
AND AL，0FH
MOV BH，AL ；存入BH
IN AL，PORT-B ；读入低8位
MOV BL，AL ；存入BL
；结束读操作
MOV AL，03H ；使CE=0，
OUT PORT_C，AL ；结束读操作