## Slide 1
电子科学与技术：陈泽宗
13307118527
微信号：c13307118527
公众号：无线电海洋遥感实验室
chenzz@whu.edu.cn
通信原理（第7版）
作 者：樊昌信、曹丽娜
出版社：国防工业出版社
参考书：
1、《现代通信原理》
曹志刚、钱亚生。清华大学出版社
2、《通信系统原理》
沈振元、聂志泉。西安电子科技大学出版社

## Slide 2
通信是什么？ 信息的传输与交换
通信原理是什么？信息传输与交换相关的规律、方法、技术等。
关键问题？
信号为什么能传输？
信号是怎么传输的？
怎么做才能传输？怎么更快？更远？更方便？更便宜？更灵活？…
如何防窃听？抗干扰？更可靠？
涉及哪些知识、学科、领域？科学还是技术？
属于专用/共用/交叉？
应用领域的拓展…
研究内容是什么？
什么是原理？ 带有普遍性的、最基本的、可以作为其他规律的基础的规律；具有普遍意义的道理。

## Slide 3
例1：公用电话交换网PSTN ( Public Switched Telephone Network )

## Slide 4
例2 ip电话网的基本组成框图

## Slide 5
例3 智能家居框图

## Slide 6
通信原理、通信原理实验
通信应用领域：
广播、电视、电话、电报
互联网+（疫情防控、医疗、农业、军事…）
网络游戏、虚拟现实VR
手机、微信QQ、电子支付、数字货币
智能家居、穿戴式设备、车联网、物联网、大数据、数据云、云计算、“东数西算”
自动驾驶、无人机/艇/船（群）
数字孪生、元宇宙
空天地海、信息战、频谱战、网络空间、赛博空间。网络安全

## Slide 7: 一、教学大纲内容
第一章：绪论
第二章：确知信号
第三章：随机过程
第四章：信 道
第五章：模拟调制系统
第六章：数字基带传输系统
第七章：数字带通传输系统
第八章：新型数字带通调制系统

## Slide 8: 一、教学大纲内容（续）
第九章：数字信号的最佳接收 ： 确知信号的最佳接收问题及匹配滤波
第十章：信源编码
模拟信号的数字传输、压缩
第十一章：差错控制编码： 基本原理及线性分组码
第十二章：正交编码与伪随机序列： m序列及其应用(1.1—1.4)
第十三章：同步原理

## Slide 9: 第一章 主要讲解内容
一、课程主要内容，包含什么？
二、几点学习建议，如何学好？
三、通信发展简史，厘清脉络
四、发展现状和趋势，掌握未来
五、通信系统模型
六、通信系统的分类及通信方式
七、通信系统的主要性能指标等基本概念

## Slide 10: 二、几点学习建议
基 础：“信号分析”、“随机过程”、“电子电路”(数模)
原理和性能：
注重基本概念和分析方法，抓住本质，然后上升到理论
熟悉基本特点和性能指标
理论实践相结合：强调基本原理和实现方案，系统的组成和整体性能
多练习：硬件实验、MATLAB仿真实验
现场参观学习

## Slide 11: 三、通信发展简史
19世纪30年代：
莫尔斯实现有线电报通信方式
19世纪70年代：
电磁感应理论的形成和发展，发明了电话，形成了有线电话通信。
19世纪末：
利用电磁波幅射原理发明无线电报。
20世纪初：
电子管等器件开始出现，电报和电话通信获得了迅速的发展。较高水平的有线通信及长波、中波和短波一类的无线通信得到广泛的应用

## Slide 12: 三、通信发展简史（续）
1948年： 晶体管出现，香农定理（Shannon），先后形成了“信号与噪声理论”、“滤波与预测理论”、“香农信息论”、“纠错编码理论”以及“信号统计特性与信源编码理论”等等。
1970-1980： 大规模集成电路、商用卫星通信、程控数字交换机、光纤通信系统、微处理机等迅速发展
1980年以后： 超大规模集成电路、长波长光纤通信系统广泛应用、综合业务数字网迅速崛起

## Slide 13: 四、发展现状和趋势
电缆通信：
主要采用模拟单边带调制和频分多路复用(SSB／FDM)，有逐渐被光纤电缆取代的趋势。
微波中继通信：
主要采用SSB/FM/FDM调制方式，由于架设方便、容量大，仍将是长途通信的一个重要传输手段。
光纤通信：
容量大、成本低、不怕电磁干扰、节约大量有色金属和能源。自1977年以来发展极为迅速，新器件、新工艺、新技术不断涌现，性能日臻完善。主要发展方向是单模长波长光纤通信、大容量数字传输技术和相干光通信

## Slide 14: 四、发展现状和趋势（续）
卫星通信： 特点：通信距离远，覆盖面积大，不受地形条件限制，传输容量大，建设周期短，可靠性高。已成为国际通信的主要传输手段。
发展方向：也是数字调制、时分多路和时分多址。卫星通信正向更高频段发展、采用多波束卫星和星上处理等新技术，地面系统的主要发展趋势是小型化。近年来蓬勃发展的VSAT(甚小口径终端)小站技术集中反映了调制解调、纠错编码／译码、数字信号处理、通信专用超大规模集成电路、固态功放和低噪声接收、小口径低旁瓣天线等多项新技术的进步。

## Slide 15: 四、发展现状和趋势（续）
移动通信 现代通信中发展最为迅速的一种通信手段。近几十年来，在微电子技术和计算机技术的推动下，移动通信从过去简单的无线对讲或广播方式发展成为一个有线、无线融为一体，固定、移动相互连通的全国规模的通信系统。 发展方向是数字化、微型化和标准化。目前世界上存在多种不向的技术体制，互不兼容，急需标准化。数字化的关键是调制方式、纠错编码和数字电话语音编码方式的确定。
4G/5G/6G、星链计划等：更快的速度，更大的容量和更低的延迟；偏远地区，天空和海洋；物联网Iot，虚拟现实VR，人工智能AI；能源效率，低碳绿色；
如何做到？

## Slide 16: 四、发展现状和趋势（续）
发展趋势：实现全球化、个人化、信息综合化。
个人通信全球化:覆盖全球、面向个人的无缝隙通信，即5W[Whoever（任何人）\Wherever（任何地点）\Whenever（任何时间）\ Whomever（任何人） \Whatever，（采用任何方式)]

## Slide 17: 五、通信系统模型
通信：信息的传输和交换
一般通信系统模型(图1-3)：
信
源
发送设备
接收设备
信宿
噪声

## Slide 18: 六、通信系统的分类及通信方式（１）
由传输信号的性质来划分：
１、模拟通信系统
又分为模拟基带、频带传输系统
２、数字通信系统
又分为数字基带、频带传输系统
３、模拟信号的数字传输系统
何为基带、频带信号？

## Slide 19: 六、通信系统的分类及通信方式（２）
模拟通信系统模型（图1-4）
信
源
调制器
解调器
信宿
噪声
各部件的功能？
优缺点？

## Slide 20: 六、通信系统的分类及通信方式（３）
数字通信系统模型（图1-5）
信
源
信道编码器
信宿
噪声
加密器
解密器
信道解码器
调制器
解调器
各部件的功能？
信源编码器
信道解码器

## Slide 21: 六、通信系统的分类及通信方式（４）
数字通信系统的优点
１、抗噪声性能好，接力通信时能消除噪声的积累
２、数字通信中可以采用信道编码技术使误码率降低，即传输差错可以控制
３、数字通信便于加密
４、数字信号便于用现代数字技术进行处理、存贮、交换，便于和计算机等联接
５、可以综合传递各种消息。
６、高度的灵活性和通用性，便于集成化、微型化
主要缺点：
占用的频带比较宽

## Slide 22: 六、通信系统的分类及通信方式（５）
按消息的物理特征分类：
电报、电话、数据、图象通信系统等
按调制方式分类：
连续波调制
１、线性调制：AM、SSB、DSB、VSB
２、非线性调制：FM、PM
３、数字调制：ASK、FSK、PSK、DPSK、QAM、MSK
脉冲调制
脉冲模拟调制：PAM、PDM、PPM
脉冲数字调制：PCM、DM、DPCM、ADPCM
按传输媒体分类：有线和无线
按信号复用分式分类：频分、时分、码分复用

## Slide 23: 六、通信系统的分类及通信方式（６）
按消息传送的方向和时间关系：
单工、半双工、全双工
按信号码元排列方式：
串序（行）、并序（行）
按通信对象：
  专线、通信网

## Slide 24: 七、性能指标等基本概念 （１）
信息量的性质：
１、消息中所含信息量I是出现此消息概率的函数
２、消息出现的概率越小，所含信息量越大
３、若干独立消息之和的信息量应该是每个消息所含信息量的线性叠加，即信息具有相加性。
哈特莱首先提出来信息量的定义：
设消息x出现的概率是P(x)，则该消息x所含的信息量为
例1-1

## Slide 25: 七、性能指标等基本概念 （２）
假设某一消息由一串符号
则根据信息相加性概念，整个消息所含的信息量为：
且各符号的出现互相统计独立，其出现的概率分别为
构成，
其中
是符号
在消息中出现的次数

## Slide 26: 七、性能指标等基本概念 （３）
为简化计算信息量，引入平均信息量概念
平均信息量：
假设某一消息由一串符号
则定义每个符号所含信息量的统计平均值叫平均信息量（又叫信息源的熵）：
构成，
且各符号的出现互相统计独立，其出现的概率分别为
例１-2

## Slide 27: 七、性能指标等基本概念 （4） （模拟通信系统的主要性能指标）
有效性：消息传输的速度。使单位时间内传输更多的消息或一定频带范围内传输更多的消息
可靠性：信噪功率比、失真度、均方误差。
  信噪功率比越大，通信质量越高。
一般无线通信，S/N＞26dB，听清95％以上，S/N＞40dB
电视节目，看起来很清楚，S/N ＞40一60 dB
原因：传输及处理过程中引起的失真、各种干扰、噪声决定

## Slide 28: 七、性能指标等基本概念 （5） （数字通信系统的主要性能指标）
有效性：
  码元速率RB ：单位为波特 。
  信息速率Rb ：单位为比特/秒。
  N进制下，信息速率和码元速率的关系为：
  RbN = RBN log2N (bit/s)
频带利用率：单位频带内的传输速率
η=符号传输速率/频带宽度（B/Hz）
Rb越大，有效性越好,误码率Pe越小，可靠性越高
如何提高数字通信的有效性和可靠性是最主要的问题。
可靠性：各种干扰 、噪声 、调制和解调方式

## Slide 29: 七、性能指标等基本概念 （6） 性能指标的例子
一个二进制数字信号一分钟传送了18000bit的信息量
  (1)其码元速率多大?
  (2)如果每分钟传送的信息量仍为18000bit,但改用8进制数字信号, 其码元速率多大?
(1)码元速率
（2）根据RbN = RBN log2N (bit/s)
8进制数字信号, 其码元速率：

## Slide 30: 七、数字通信系统主要部分 （7）
信源编码与解码：为提高有效性，减少原信息多余度，进行压缩信号频带的编码
加密与解密：人为地将输入明文数字序列进行扰乱
信道编码与解码：为提高通信抗干扰能力，尽可能地控制差错
调制与解调：把各种数字信息脉冲转换成适于信道传输的调制信号波形
多路与多址 ：频分、时分、码分、空分和极化波分
信道与噪声：消除或补偿信道引起的信号失真、尽可能地抑制和减小噪声的不良影响
同步与数字复接：复接就是依据时分复用基本原理完成码流合并

## Slide 31: 第一章 作业
思考：
  1-1 1-9 1-10
习题：
  1-2 1-4 1-7