## Slide 1
第2章 确知信号
什么是确知信号？
有何意义？
如何描述和分析？
有何特点？
举例：几种常见确知信号

## Slide 2: 第2章 确知信号
2.1 确知信号的类型
  按照周期性区分：
    周期信号：
    T0－信号的周期， T0 > 0
    非周期信号
  按照能量区分：
    能量信号：能量有限，
    功率信号：
      归一化功率：
      平均功率P为有限正值：
  能量信号的功率趋于0，功率信号的能量趋于

## Slide 3: 第2章 确知信号
2.2 确知信号的频域性质
  2.2.1 功率信号的频谱
    周期性功率信号频谱（函数）的定义
    式中，f0 ＝ 1/T0，n为整数，- < n < +。
    －双边谱，复振幅 (2.2 － 4)
    |Cn| －振幅， n－相位

## Slide 4: 第2章 确知信号
    周期性功率信号频谱的性质
      对于物理可实现的实信号，由式(2.2－1)有
      正频率部分和负频率部分间存在复数共轭关系，即
      Cn的模偶对称
      Cn的相位奇对称
n
1
0
2
3
4
5
-2
-1
-3
-4
-5
|Cn|
(a) 振幅谱
1
0
2
3
4
5
-2
-1
-3
-4
-5
n
n
(b) 相位谱

## Slide 5: 第2章 确知信号
      将式(2.2－5)代入式(2.2－2)，得到
    式中
  式(2.2－8)表明：
  1. 实信号可以表示成包含直流分量C0、基波(n = 1时)和各次谐波(n = 1, 2, 3, …)。
  2. 实信号s(t)的各次谐波的振幅等于
  3. 实信号s(t)的各次谐波的相位等于
  4. 频谱函数Cn又称为双边谱， |Cn|的值是单边谱的振幅之半。
称为单边谱。

## Slide 6: 第2章 确知信号
      若s(t)是实偶信号，则 Cn为实函数。 因为
      而
      所以Cn为实函数。

## Slide 7: 第2章 确知信号
    【例2.1】 试求图2-2(a)所示周期性方波的频谱。
    由式(2.2-1)：
0
T
-T
t

V
s(t)
Cn

## Slide 8: 第2章 确知信号
    【例2.2】试求图2-3所示周期性方波的频谱。
    由式(2.2-1) ：
  因为此信号不是偶函数，其频谱Cn是复函数。
T
-T
t
0

V
s(t)

## Slide 9: 第2章 确知信号
  2.2.2 能量信号的频谱密度
    频谱密度的定义：
    能量信号s(t) 的傅里叶变换：
    S(f )的逆傅里叶变换为原信号：
    S(f )和Cn的主要区别：
      S(f )是连续谱，Cn是离散谱；
      S(f )的单位是V/Hz，而Cn的单位是V。
    注意：在针对能量信号讨论问题时，也常把频谱密度简称为频谱。
    实能量信号：负频谱和正频谱的模偶对称，相位奇对称，即复数共轭，因

## Slide 10: 第2章 确知信号
    【例2.3】试求一个矩形脉冲的频谱密度。
    设
    它的傅里叶变换为
    矩形脉冲的带宽等于其脉冲持续时间的倒数，在这里它等于(1/) Hz。
1
(b) Ga(f)
t
0
(a) ga(t)
Ga(f)
ga(t)
f
1/
2/
-2/
-1/
0
图2-5 单位门函数
－ 单位门函数

## Slide 11: 第2章 确知信号
    【例2.4】试求单位冲激函数(函数)的频谱密度。
      函数的定义：
      函数的频谱密度：
      函数的物理意义：
      一个高度为无穷大、宽度为无穷小、面积为1的脉冲。

## Slide 12: 第2章 确知信号
      函数的性质1： 函数可以用抽样函数的极限表示：
      因为，可以证明
  式中k越大、振幅越大、波形零点的间隔越
  小、波形振荡的衰减越快，但积分等于1。
  （见左图）
  和下式比较：
  (2.2-26)
  可见
  (2.2-28)
  即抽样函数的极限就是函数。
t
t
t

## Slide 13: 第2章 确知信号
      函数的性质2：单位冲激函数(t)的频谱密度
f
(f)
1
0
t
(t)
0

## Slide 14: 第2章 确知信号
      函数的性质3：
      (2.2-30)
      【证】因为
    物理意义：可以看作是用函数在 t = t0时刻对f(t)抽样。
    由于单位冲激函数是偶函数，即有(t) = (-t)，所以式(2.2-30)可以改写成：
    (2.2-31)

## Slide 15: 第2章 确知信号
      函数的性质4： 函数也可以看作是单位阶跃函数 的导数。
      单位阶跃函数的定义：
      即 u(t) = (t)
      用函数可以表示功率信号的频谱密度，见下例。
1
0
t
图2-8 单位阶跃函数

## Slide 16: 第2章 确知信号
      【例2.5】试求无限长余弦波的频谱密度。
      设一个余弦波的表示式为s(t)=cos2f0t，则其频谱密度S(f)按式(2.2-21)计算，可以写为
      参照式(2.2-28)，上式可以改写为
      引用了冲激函数就能把频谱密度的概念推广到功率信号上。
f0
－f0
0
(b) 频谱密度
t
(a) 波形

## Slide 17: 第2章 确知信号
  2.2.3 能量信号的能量谱密度
    定义：由巴塞伐尔(Parseval)定理
    (2.2-34)
    将|S(f)|2定义为能量谱密度。
    式(2.2-34)可以改写为
    (2.2-35)
    式中 G(f) = |S(f)|2 －能量谱密度
    由于信号s(t)是一个实函数，所以|S(f)|是一个偶函数, 因此上式可以改写成
    (2.2-37)

## Slide 18: 第2章 确知信号
    【例2.6】试求例2.3中矩形脉冲的能量谱密度
    在例2.3中，已经求出其频谱密度：
    故由式(2.2-36)得出

## Slide 19: 第2章 确知信号
  2.2.4 功率信号的功率谱密度
    定义：首先将信号s(t)截短为sT(t)，-T/2 < t < T/2
    sT(t)是一个能量信号，可以用傅里叶变换求出其能量谱密度 |ST(t)|2，由巴塞伐尔定理有
    (2.2-38)
    将
    定义为信号的功率谱密度P(f) ，即

## Slide 20: 第2章 确知信号
    周期信号的功率谱密度：
    令T 等于信号的周期T0 ，于是有
    (2.2-42)
    由周期函数的巴塞伐尔(Parseval)定理:
    (2.2-43)
    式中 |Cn|2 －第n次谐波的功率
    利用函数可将上式表示为
    (2.2-44)
    式中
    上式中的被积因子就是此信号的功率谱密度P(f)，即
    (2.2-45)

## Slide 21: 第2章 确知信号
    【例2.7】试求例2.1中周期性信号的功率谱密度。
    该例中信号的频谱已经求出，它等于式(2.2-14)：
    所以由式(2.2-45)：
    得出
    (2.2-47)
0
T
-T
t

V
s(t)

## Slide 22: 第2章 确知信号
2.3 确知信号的时域性质
  2.3.1 能量信号的自相关函数
    定义：
    (2.3-1)
    性质：
      自相关函数R()和时间t 无关，只和时间差 有关。
      当 = 0时，R(0)等于信号的能量：
      (2.3-2)
      R()是 的偶函数
      (2.3-3)
      自相关函数R()和其能量谱密度|S(f)|2是一对傅里叶变换：

## Slide 23: 第2章 确知信号
  2.3.2 功率信号的自相关函数
    定义：
    (2.3-10)
    性质：
      当 = 0时，自相关函数R(0)等于信号的平均功率：
      (2.3-11)
      功率信号的自相关函数也是偶函数。
    周期性功率信号：
      自相关函数定义：
    (2.3-12)
      R()和功率谱密度P(f)之间是傅里叶变换关系：

## Slide 24: 第2章 确知信号
    【例2.8】试求周期性信号 的自相关函数、功率谱密度和平均功率。
    【解】先求功率谱密度，然后对功率谱密度作傅里叶变换，即可求出其自相关函数。
      求功率谱密度：结果为
      求自相关函数：
      平均功率：

## Slide 25: 第2章 确知信号
  2.3.3 能量信号的互相关函数
    定义：
    性质：
      R12()和时间 t 无关，只和时间差 有关。
      R12()和两个信号相乘的前后次序有关：
      【证】令x = t + ，则
      互相关函数R12()和互能量谱密度S12(f)是一对傅里叶变换
      互能量谱密度的定义为：
(2.3-22)

## Slide 26: 第2章 确知信号
  2.3.4 功率信号的互相关函数
    定义：
    性质：
      R12()和时间t 无关，只和时间差 有关。
      R12()和两个信号相乘的前后次序有关： R21() = R12(-)
      若两个周期性功率信号的周期相同，则其互相关函数的定义可以写为
      式中 T －信号的周期
      R12()和其互功率谱C12之间也有傅里叶变换关系：
      互功率谱定义：

## Slide 27: 第2章 确知信号
小结
能量信号、功率信号
确知信号再频域中的四种性质：频谱、频谱密度、能量谱密度、功率谱密度
确知信号在时域中的 特性：自相关函数、互相关函数
思考：2-2 2-7
习题：2-2 2-8