## Slide 1: 嵌入式系统实践
任课老师：丁玉龙

## Slide 2: 嵌入式系统实践
任课老师：丁玉龙

## Slide 3: 嵌入式系统实践
任课老师：丁玉龙

## Slide 4: 课程目的
1、掌握嵌入式系统软件开发方法；
2、掌握嵌入式系统抗干扰设计、容错设计和抗攻击设计方法；
3、掌握嵌入式系统安全程序设计方法。

## Slide 5: 1、实验安排
1、实验以小组为单位，每组不超过3人。自愿组合。
2、实验时间：12-16周，共5次课，鼓励提前完成。

## Slide 6: 2、实验内容安排
1、课程要求讲解
2、学习开发环境，完成实验指导书各实验的验证，读懂代码。
3、以空间优化为目标改写一个实验例程，总结优化方法
4、嵌入式系统综合实验
按嵌入式系统安全设计要求，结合实验指导书各实验，从抗干扰设计、容错设计、抗攻击设计三个方面自主设计一个软件（要求包含输入、处理、显示、输出、人机界面），注意代码的规范、优化、注解及说明。

## Slide 7: 3、实验报告内容与格式要求
封面（含题目、姓名、学号、院、完成时间）
内容
1、功能描述
2、设计方案（含实验环境和硬件）
3、安全设计描述
4、软件设计（含功能设计、操作的流程图、截图）
以上内容以小组为单位完成
5、设计总结（每个人自己的体会）

## Slide 8: 4、评分标准
1、考勤 30%
2、实验答辩 40%
3、完成答辩后提交实验报告 （电子版）30%

## Slide 9: 5、实验报告提交要求
实验完成后以小组为单位打包发给老师
内容包括：
1.源代码(不包括debug文件夹和库文件)
2.每人的实验报告（文件名：学号-姓名-嵌入式系统实践）
3.实验报告为WORD文档。
最后期限：第18周末

## Slide 10: 6、嵌入式系统实践内涵讲解
软件需求分为功能和非功能性需求，常会忽视非功能性需求。
非功能性需求
1、定义：为满足业务需求而必须具有且除功能需求以外的特性。
2、影响：影响着产品是否能够持续稳定并高效的提供服务。
3、常见类别：
性能需求：响应时间、吞吐量、资源利用率；
安全性（功能/信息安全）：保密、防泄漏、权限、抗攻击；
可维护性与可扩展性：模块性、可复用性、易分析性；
可靠性：易恢复性、容错性、成熟性；
易用性：易学习性、易操作性、用户错误防御机制、用户界面美观；

## Slide 11: 嵌入式系统的功能安全---IEC 61508
2000年5月，国际电工委员会正式发布了IEC61508标准，名为《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》。该标准分七部分，涉及1000多个规范。
IEC61508针对由电气/电子/可编程电子部件构成的、起安全作用的电气/电子/可编程电子系统(E/E/PE)的整体安全生命周期，建立了一个基础的评价方法。目的是要针对以电子为基础的安全系统提出一个一致的、合理的技术方案，统筹考虑 单独系统(如传感器、通信系统、控制装置、执行器等)中元件与安全系统组合的问题。

## Slide 12: 嵌入式系统的功能安全
功能安全是依赖于系统或设备对输入的正确操作，它是全部安全的一部分。当每一个特定的安全功能获得实现，并且每一个安全功能必需的性能等级被满足的时候，功能安全目标就达到了。
从另一个角度理解，当安全系统满足以下条件时就认为是功能安全的，即当任一随机故障、系统故障或共因失效都不会导致安全系统的故障，从而引起人员的伤害或死亡、环境的破坏、设备财产的损失，也就是装置或控制系统的安全功能无论在正常情况或者有故障存在的情况下都应该保证正确实施。

## Slide 13: 嵌入式系统的功能安全---IEC 61508
标准有7个部分，1-3部分是标准需求(规范性的);4-7部分是开发过程指导和示例。
第1部分:一般要求，描述了主要概念、组织、生命期、文档编制、引导证据及SIL的定义。
第2部分是对电气/电子/可编程电子安全系统的要求，包括对设备和系统的要求，这些方法解决了随机或系统失效问题。
第3部分是对软件的要求，描述避免失效的方法，与第7部分的附录相关。
第4部分是定义和缩略语。
第5部分给出一些确定安全完整性水平的方法示例。
第6部分包括第2和第3部分的应用指南。
第7部分给出测试方法，简短的注释并提供部分参考书目。

## Slide 14: 嵌入式系统的功能安全---IEC 61508
IEC 61508标准起源于工业过程控制领域。该标准涵盖了完整的安全生命周期，当制定相关领域特定的功能安全标准时，需要进一步细化说明。
IEC 61508标准定义的安全生命周期包含16个阶段，可以分为3块:1-5阶段描述了分析过程;6-13阶段描述了实现过程;14-16阶段描述了运营过程。所有阶段关注的均是系统安全功能。。
IEC 61508标准的核心是风险概念和安全功能。风险是指危害事件频率(或可能性)以及事件后果严重性。通过应用包括E/E/PES和/或其它技术构成的安全功能，使风险降低到可以容忍的水平。另外，其它技术也可能被用于降低风险，但IEC 61508标准的详细需求只覆盖了采用E/E/PES技术的安全功能。

## Slide 15: 嵌入式系统的功能安全---IEC 61508
国际标准IEC 61508定义了电气/电子/可编程设备功能安全的基本准则,然而随着嵌入式系统的应用普及,以及物联网技术的发展,由于信息安全攻击导致的嵌入式系统功能失效成为一个新的问题。

## Slide 16: 影响嵌入式系统安全的因素
环境（温湿度、时间、气压、光、震动与跌落、粉尘、雷击、静电等）
电磁干扰（电磁波、电源波动、强磁场）
部件寿命及故障
以上表明硬件不一定可靠
误操作
攻击（旁路攻击、逆向工程、拒绝服务、获取秘密、损毁偷盗设备及附属设施、假冒终端）
成本与性能

## Slide 17: 嵌入式系统安全设计
病毒、木马、网络安全这里不讨论，主要讨论以下方面：
抗干扰设计
容错设计
抗攻击设计

## Slide 18: 抗干扰设计
1、干扰的作用机制及后果
2、抗干扰的硬件措施
3、输入输出信号的软件抗干扰措施
4、数字滤波
5、CPU抗干扰技术
6、系统恢复

## Slide 19: 干扰的作用机制及后果
干扰途径：线路、接地、电源、电磁场
干扰部位：输入、输出、内核
现象：出错、死机失控

## Slide 20: 抗干扰设计---输入输出的抗干扰
数字输入：重复刷新 配置、输入数据滤波处理
数字输出：重复刷新 配置、重复刷新输出数据

## Slide 21: 抗干扰设计---数字滤波
程序判断滤波（判变化范围）
中值滤波
算术平均滤波（存平滑性与灵敏度矛盾）
去极值平均滤波（存平滑性与灵敏度矛盾）
加权平均滤波（多次不同加权）
滑动平均滤波
低通滤波（本次加权+过往结果加权、适合大惯性系统）

## Slide 22: 抗干扰设计---CPU抗干扰技术
上电复位延时处理
掉电保护
睡眠躲避干扰
软件陷阱捕获程序（未用空间及中断向量区、表格及程序间隔）
看门狗及运行监视程序

## Slide 23: 抗干扰设计---系统恢复
冷热启动区分与初始化
软件复位与中断返回（有软件复位指令除外）
系统透明重入（无扰动重入）与数据单元备份
不能有无限等待，要有超时处理
数据单元结构体：数据+校验码
数据备份要在物理空间上拉开距离

## Slide 24: 容错设计
硬件故障自诊断技术
人机界面的容错设计
一般软件的容错设计

## Slide 25: 容错设计---硬件故障自诊断技术
俗称“自检”，及时发现问题，避免带病运行，分为上电自检、定时自检、键控自检、空闲自检等。

## Slide 26: 容错设计---硬件故障自诊断技术
CPU诊断项目：
指令系统
片内RAM
定时器
中断系统
A/D通道的诊断与校正
D/A通道的诊断
数字I/O通道诊断（显示及指示、打印、音响、键盘、通信）

## Slide 27: 容错设计---人机界面的容错设计
输入提示
参数输入的容错设计(超时、确认、范围、默认、连击、复合、再确认、完备性、权限）
命令输入的容错设计(超时退出、确认、完备性、软硬件环境、权限）
输入界面的安全性设计（锁键、暗键、封签、复合键、长按键、序列按键、口令、口令更换及比较确认、口令安全存储、超时退出）
输出的容错设计（分组、易理解、超时退出）

## Slide 28: 容错设计---一般软件的容错设计
堆栈溢出预防（栈初始化、深度测量、减少程序嵌套、子程序不保护堆栈、防中断溢出、减少栈传递参数）
中断中的资源冲突与预防（敏感资源互斥）
状态转移的条件审查（特别是控制系统）
重要模块入口检查及序列检查，输出检验押码，抵御攻击和死机
软件算法容错设计（逻辑关系、入口审查与数据关系审查、出错信息设计、减少累计误差、复杂运算查表、软件标志及校验、运算及控制冗余）
安全存储（校验、备份、加密、访问权限、位置随机）

## Slide 29: 嵌入式系统抗攻击设计
数据冗余（数据单元+多备份、等效多变量实现存储位置随机）
控制冗余（入口参数检查、序列检查-前序程序执行情况）
执行冗余（独立代码随机顺序执行、等价实现随机选择执行、随机SLEEP、延时和功耗插入、数据单元等价实现）
特定加密算法的安全实现 （等路径等）

## Slide 30: 基本软硬件环境
硬件：
基于STM32F407的华清远见FS4412B实验箱
PC 机
ST-Link 仿真器
软件：
FS-STM32F407开发环境
RealView MDK5.10 嵌入式集成开发软件
图形化编程软件STM32CubeMx
串口调试助手、KEIL开发环境、ucOSII、嵌入式Linux

## Slide 31: 资料目录
D:\华清远见下载\4412、6818M4-M4部分\华清远见-嵌入式ARM实验箱资料-III-2019-04-08\华清远见-STM系列资料\Cortex-M4部分